1. STATYSTYKA ROZPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Cel ćwiczenia: Sprawdzenie statystycznego charakteru rozpadów

promieniotwórczych - niezależności poszczególnych rozpadów.

Przyrządy:

1. Licznik scyntylacyjny

2. Wzmacniacz

3. Przelicznik (licznik impulsów)

4. Zasilacz wysokiego napięcia

5. PC z kartą analizatora wielokanałowego „TUKAN”

6. Źródła promieniowania 22Na. (nr 50) lub 133Ba (nr 87)  i  137Cs (nr 905)

Schemat aparatury.

Wykonanie zadania:

1. Włączenie aparatury (wykonujemy pod nadzorem opiekuna zadania)

i. Włączyć napięcie fotopowielacza, napięcie zasilania ma wynosić + 950 V.

ii. Włączyć komputer i uruchomić program TUKAN.EXE.

2.  Zapoznać się z wieloprzelicznikowym trybem pracy urządzenia (MCS) wykorzystując słabe

źródło np. 22Na lub 133Ba (ustawianie parametrów pracy, akwizycja rozpadów, zapis na dysk).

3. Pomiar polega na wielokrotnym zliczaniu ilości cząstek (ni) dochodzących do  detektora w skończonym czasie ((t). Za pomocą przyrządu wirtualnego, sprzężonego z PC analizatorem wielokanałowym „TUKAN” pracującym w trybie MCS, wykonujemy pomiary dla1024 prób. Wybieramy czas zliczeń (t aby średnia ilości zliczeń wynosiła 1-2, około 10,100 i 2000 zliczeń. Średni czas (t dobieramy wykorzystując analizator lub przelicznik. Dodatkowo wykonujemy również zliczeń tła dla czasu zliczeń (t równego 0.5 s.

# Przedstawienie wyników

a. Dla wszystkich pomiarów przedstawić wyniki w postaci histogramów wyrażających zależność względnej częstotliwości zarejestrowania n impulsów (kn/N) w zależności od n.

b. Wyznaczyć estymatory parametrów rozkładów statystycznych rozpadów

(wartości oczekiwanej i wariancji).

c. Nanieść na histogramy wartości prawdopodobieństw wynikające z przybliżenia otrzymanych rozkładów względnej częstotliwości rozkładem Poissona i rozkładem Gaussa.

d. Wyciągnąć wnioski odnośnie charakteru rozkłady rozpadów promieniotwórczych. Ocenić wpływ tła na otrzymane rezultaty.

Uwaga. W przypadku analizy statystyki rozpadów przy dużej ilości zliczeń wykonać dodatkowo uproszczony histogram pn(n)=(ni/N, gdzie n jest średnią liczbą zliczeń w przedziale (n. Przedział (n przyjąć równy 0.2 wartości wariancji. Naszkicować profil Gaussa obliczając go dla środków wybranych przedziałów.

Wymagane wiadomości

1. Własności statystyczne rozpadów promieniotwórczych.

2. Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych (rozkład Poissona,

rozkład Gaussa, parametry rozkładu zmiennej losowej, estymatory parametrów

rozkładu zmiennej losowej).

3.  Działanie dowolnie wybranego detektora (licznika)  promieniowania (.

4. Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej (aktywność, dawka

ekspozycyjna, dawka pochłonięta, równoważnik dawki, dopuszczalne dawki

napromieniowania).

# Literatura

1.  A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego,

Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. V, 2, Fizyka jądrowa.

2.  J. Araminowicz i inni, Laboratorium fizyki Jądrowej,

roz. 6, pt 6.1-6.12, roz. 8, pt 8.2 i 8.3 (odbitka kserograficzna).

3.  A. Bielski, R. Ciuryło, Podstawy metod opracowania pomiarów.

4.  Odbitka kserograficzna, fragment publikacji:    B. Gostkowska, Wielkości,

jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej, CLOR, Warszawa 1991.

# Text boxes

ŹRÓDŁO

ZASILACZ

WYSOKIEGO

NAPIĘCIA

## WZMACNIACZ

### S

PRZELICZNIK

PC+TUKAN

##### F

F – FOTOPOWIELACZ

S - SCYNTYLATOR