<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><!-- saved from url=(0042)http://www.phys.uni.torun.pl/~lab2/lab/11/ -->

II Pracownia Fizyczna > Ćwiczenia laboratoryjne > Ćwiczenie 11

Wyznaczanie współczynnika dyfuzji  metodą optyczną

# Cel  ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem przechodzenia światła przez ośrodek ze zmieniającym się współczynnikiem załamania i wyznaczenie współczynnika dyfuzji soli lub cukru w wodzie.

## Zagadnienia teoretyczne wymagane do kolokwium

# Opis statystyczny układów makroskopowych; pojęcie rozkładu statystycznego (rozkłady: Boltzmanna-Maxwella, Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca; ich zasadnicze cechy).

# Rozkład Boltzmanna-Maxwella i jego wybrane zastosowania jako ilustracja metody statystycznej:

# rozkład prędkości cząstek gazu,

# zasada ekwipartycji energii,

# wzór barometryczny,

# Ruchy Browna jako przykład fluktuacji.

# 3.   Kinetyczna teoria procesów transportu (opis zjawiska transportu, średnia droga swobodna,

# średnia prędkość, równania różniczkowe opisujące transport i sposoby ich rozwiązywania ).

# 5.  Dyfuzja w cieczach i gazach, I i II  prawo Ficka.

# Przechodzenie światła przez ośrodki ze zmieniającym się współczynnikiem załamania [12].

# Pomiar współczynnika dyfuzji metodą optyczną.

# Numeryczne opracowanie wyników pomiarów (metoda najmniejszych kwadratów).

Literatura

# S.Szczeniowski - Fizyka doświadczalna t. 2.

# L.Landau, E.Lifszyc - Fizyka statystyczna.

# A.I.Anselm - Podstawy fizyki statystycznej i termodynamiki.

# F.Reif - Fizyka statystyczna.

# R.P.Feynman - Feynmana wykłady z fizyki t.1 cz.2, rozdz. 43 str. 262-276 (Dyfuzja)

# H. Margenau, G.M. Murphy, Matematyka w fizyce i chemii, roz.7.13

# A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, rozdz.VII-5

# J. Kociński, Wstep do  fizyki wspólczesnej, tom1. PWN Warszawa.

# B. M. Jaworski, A. S.A. Piński,   Elementy fizyki, tom 1.

# I. W. Sawieliew, Kurs fizyki, tom 1.

# Odbitka kserograficzna z opisem metody pomiaru.

# Meyer-Arendt J.R. Wstęp do optyki. Warszawa 1979. PWN. Rozdz. 3.3 (Optyka ośrodków nieliniowych).

Metoda pomiaru

Część teoretyczna

Jeżeli do równoległościennego przezroczystego naczynia nalać roztworu  o współczynniku załamania , a następnie roztworu  o współczynniku załamania  w taki sposób, aby obie warstwy się nie zmieszały, to granica między roztworami, początkowo wyraźna, z upływem czasu rozmywa się na skutek dyfuzji. Równocześnie zmienia się zależność opisująca zmianę współczynnika załamania  z wysokością  od wartości  przy dnie naczynia do wartości  przy powierzchni.

Oczywiste jest, że warstwa ośrodka o zmiennym współczynniku załamania będzie różnie odchylać prostopadle padające na nią promienie światła. Jak zostanie dalej wykazane, największe odchylenie wykazują promienie przechodzące w tym miejscu, gdzie gradient współczynnika załamania  jest maksymalny. W tych miejscach (przy dnie i na powierzchni), gdzie , promienie przejdą praktycznie bez odchylenia.

W miarę zachodzenia procesu dyfuzji będzie zmieniać się maksymalny gradient współczynnika załamania i kąt odchylenia promienia (kąt ). Pomiar wartości  pozwala określić współczynnik dyfuzji.

Rozważmy zakrzywienie i odchylenie promienia przy jego przechodzeniu przez warstwę o zmiennym współczynniku załamania. Niech  i  - dwa bliskie punkty powierzchni falowej padającej prostopadle fali płaskiej. W celu znalezienia powierzchni falowej po czasie  należy przeprowadzić obwiednie elementarnych fal sferycznych. Ponieważ prędkość światła  w punkcie  wynosi , a w punkcie  - , to po czasie  promień elementarnej fali rozchodzącej się z  będzie wynosić

a rozchodzącej się z

# Z podobieństwa trójkątów  i  wynika, że

Łatwo zauważyć, że granica  przy  jest równa promieniowi krzywizny drogi światła w punkcie , czyli:

((

Jeśli grubość warstwy  jest dostatecznie mała, to kąt , pod którym odchyla się promień przechodzący przez warstwę można przyjąć jako równy . Oznaczając przez  kąt odchylenia promienia po jego załamaniu przy wychodzeniu do powietrza i zastępując sinusy (z powodu małych wartości  i ) samymi kątami możemy zapisać:

.

Przeto, maksymalna wartość  oznaczona jako , rzeczywiście odpowiada największej wartości :

(1)

Dla wyjaśnienia tego, jak zmienia się  w czasie, rozważmy zadanie o dyfuzji w interesującym nas przypadku. Ilość substancji  przenikająca przez powierzchnię  w czasie , wyraża się zależnością

(2)

gdzie  - współczynnik dyfuzji, a  - koncentracja. Znak minus wskazuje, że dyfuzyjny przepływ substancji skierowany jest w kierunku obszaru o mniejszej koncentracji. Równaniem tym wygodnie jest posługiwać się w przypadku, gdy mamy do czynienia z procesem stacjonarnym, ale jeżeli rozkład koncentracji  zmienia się w czasie, proces dyfuzji opisuje inne równanie różniczkowe, które łatwo otrzymać z równania (2).

Wydzielmy element objętości , ograniczony dwoma powierzchniami  i , równymi i wzajemnie równoległymi; odległość między powierzchniami - , oś  jest prostopadła do powierzchni jednakowej koncentracji. Zgodnie z równaniem (2) przez powierzchnię  do objętości  przedyfunduje substancja w ilości

a przez powierzchnie  z objętości  do otoczenia przedyfunduje ilość substancji

Ponieważ koncentracja  zmniejsza się z , to ilość substancji w objętości  zmienia się o wielkość

czyli

Stąd otrzymujemy równanie, opisujące szybkość zmiany koncentracji w czasie :

(3)

gdzie  - koncentracja, a  - współczynnik dyfuzji.

Dla dostatecznie rozcieńczonych roztworów można przyjąć (jak i dla rozrzedzonych gazów), że współczynnik załamania liniowo zależy od stężenia i spełnia następujące równanie różniczkowe

(4)

Warunki początkowe zadania przy t = 0 są następujące:

dla  jest  a dla  jest .	(5)

Rozwiązania będziemy poszukiwać w postaci

, gdzie ;	(6)

# Podstawiając zakładaną postać rozwiązania (5) do (4) i uwzględniając, że

,

i

,

otrzymujemy równanie różniczkowe zwyczajne

(7)

przy warunkach początkowych

(5')

(5")

Rozwiązujemy równanie (7):

.	(8)

Stąd otrzymujemy:

(9)

gdzie  i  - stałe, wymagające obliczenia wartości.

Przyjmujemy

(10)

wówczas wzór przekształca się do postaci

gdzie

Określimy  i A z warunków (5') i (5"). Warunek (5') daje:

Przechodząc do granicy przy  i wykorzystując (5") otrzymamy:

czyli

skąd

.

# Wracając do starych zmiennych otrzymujemy wzór

(11)

# Z (11) wynika, że

# To wyrażenie przyjmuje maksymalną wartość przy , stąd

i zgodnie z (1):

(12)

Otrzymany wzór (12) nie może służyć do obliczenia  ponieważ zawiera czas , który upłynął od rozpoczęcia procesu dyfuzji, a w warunkach doświadczenia nie można wyznaczyć go z dostateczną dokładnością. Ale, jeżeliby zmierzyć wartości  dla dwóch dowolnych chwil czasu, to to pozwoliłoby już nam wyznaczyć współczynnik dyfuzji.

Niech  przy  i  przy . Stąd łatwo już otrzymać wzór zawierający tylko odstęp czasu , a mianowicie

(13)

To ostateczne wyrażenie powinno zachowywać stałą wartość dla dowolnej pary wartości t.

Wyrażenie (13) można przekształcić w następujący sposób:

(14)

albo,  ponieważ nie znamy kąta ( dla t = 0,  podstawiając do (12)  t =t 0 + t’, otrzymujemy:

:

(15)

Stąd metodą regresji liniowej można wyznaczyć współczynnik dyfuzji.

Wykonanie zadania:

# Ustawić układ pomiarowy

# Przygotować  (po konsultacji z opiekunem zadania) odpowiedni roztwór soli lub cukru

# Napełnić do połowy kuwetę wodą. Ostrożnie od dołu nalać stężonego wodnego roztworu soli lub cukru.

# Rejestrować zmiany odchylenia promienia w funkcji czasu.

# Zrobić wykres [wyrażenia (14), (15)] i metodą najmniejszych kwadratów wyznaczyć współczynnik dyfuzji.

# Przeprowadzić dyskusję błędów

# Text boxes

n2

A             B

(                                            A’         B’

n1

A0

(

R

(

(